## Slide 1: Pruebas de Función Pulmonar
Ubal Leonardo
Cátedra de Clínica Médica II UNC
Hospital Tránsito Cáceres de Allende
2026

## Slide 2: Pruebas funcionales y Exámenes complementarios
La misión del aparato respiratorio es captar el oxígeno del aire, transportarlo por la circulación y eliminar el dióxido de carbono en función de un adecuado equilibrio ácido base.
Esto se logra mediante un adecuado:
    control respiratorio
    ventilación
    perfusión
    transporte de gases
    para lograrlo en reposo, ejercicio, vigilia y sueño.

## Slide 4: Pruebas de función pulmonar
Pico flujo
Espirometría
Presiones en boca (PIM – PEM)
Volúmenes pulmonares
Resistencia de le vía aérea
DLCO
Gases arteriales (pH/PaO2/PaCO2)
Test de marcha 6 minutos
Hemodinámica pulmonar (catéter SG)
Técnicas angiográficas
Técnicas radioisotópicas
Test de ejercicio cardiopulmonar
Polisomnografía respiratoria
VO2 (Consumo de O2)
Ventilación
Transferencia de gases
Sueño
Circulación

## Slide 7: ESPIROMETRÍA

## Slide 9: Equipamiento
Espirómetros cerrados Volumétricos :
Húmedos
Secos
Sistemas abiertos con sensor de Flujo:
Neumotacógrafos

## Slide 12: Complicaciones
Accesos tusígenos
Broncoespasmo
Dolor torácico
Incontinencia urinaria
Mareos
Aumento de la presión intracraneal
Cuadro Sincopal

## Slide 14: Espirometría Forzada
Capacidad vital forzada (CVF) (l): Volumen total que expulsa el paciente desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima. Indicador de capacidad pulmonar
Volumen máximo espirado en el primer segundo de una espiración forzada (VEF1) (l): Es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una espiración forzada. Dependiente del esfuerzo/Valora vía aérea mayor 2 mm
Relación VEF1/CVF: Indica el porcentaje del volumen total espirado que lo hace en el primer segundo. Índice de Tiffeneau : VEF1/CV y su comparación permite determinar el colapso dinámico de la vía aérea.

## Slide 17: Material necesario
Es necesario disponer de:
Habitación cerrada y aislada acústicamente
Tallímetro
Báscula
Termómetro para medir temperatura ambiente
Barómetro y medidor de la humedad relativa del aire
Antes de comenzar la espirometría es preciso introducir estos datos en el espirómetro, para el cálculo de los valores predichos y condición ambiental.

## Slide 18: Técnica
Preparación: entregar instrucciones por escrito:
Pauta de retiro de broncodilatadores
Abstención de fumar y realizar ejercicio físico en las horas previas
Desayunar: no café, chocolate, bebidas colas
Traer Radiografía de tórax!!!
Antes de realizar el estudio:
Se le explicará el procedimiento, resaltando la importancia de su colaboración
Se le advertirá que durante su realización oirá órdenes en tono enérgico
Interrogar sobre la retirada de los fármacos, posibles contraindicaciones o enfermedades infecciosas que requieran la utilización de filtros antimicrobianos

## Slide 19: Pauta de retiro de la medicación
Agonistas B2 adrenérgicos de acción corta 6 hs
Agonistas B2 adrenérgicos de acción larga 12 hs
Agonistas B2 adrenérgicos de acción ultralarga 24hs
Anticolinérgicos de acción corta 6 hs
Anticolinérgicos de acción larga 24 hs
Teofilinas retardadas 36/48 hs

## Slide 22: Presentación de resultados - Valores
Normal: valores superiores al límite inferior del intervalo de confianza (LIN).
El LIN está alrededor:
del 80% del predicho del valor teórico del VEF1 y CVF
de 0,7 para la relación FEV1/FVC
(En sujetos < de 65 años y de tallas no extremas)
Valores de referencia o Predicho depende edad, sexo, raza, talla y peso

## Slide 28: Patrones espirométricos
Patrón obstructivo:
  CVF normal (o disminuida)
  VEF1 disminuido
  VEF1/CVF disminuido
  A mayor grado de obstrucción el flujo espiratorio máximo (FEM) estará más disminuido y la pendiente de la curva volumen-tiempo será menos pronunciada y con una espiración más prolongada.

## Slide 29: Patrones obstructivos: 70%
Alteración ventilatoria obstructiva: se define por:
Relación FEV1/FVC < 0,7
(Falsos negativos en jóvenes y falsos positivos en
ancianos
Forma cóncava en la curva F/V
Reducción proporcionalmente > del FEF25-75% que
del VEF1

## Slide 30: Patrones obstructivos: 70%
Obstrucción vía aérea inferior: Limitación al flujo aéreo
↑ Resistencia :
Asma bronquial
Bronquitis crónica
Bronquiectasia
Bronquiolitis obliterante
↓ Retroceso elástico :
Enfisema

## Slide 36: Patrones espirométricos
Patrón sugestivo de restricción:
  CVF disminuido
  VEF1 disminuido (o normal)
  VEF1/CVF normal (o aumentado)

## Slide 37: Patrones restrictivos
Alteración ventilatoria «no obstructiva» se define por:
CVF por debajo del valor predicho
Una relación VEF1/CVF mayor al valor medio de referencia
Morfología convexa de la curva o en forma de
«sombrero de bruja»

## Slide 38: Patrones restrictivos: 20-25%
Disminución del volumen pulmonar
Causas pulmonares:
Rigidez pulmonar: fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis, sarcoidosis
Ocupación alveolar: neumonía, hemorragia, edema
Disminución del parénquima pulmonar: neumonectomía
Causas extrapulmonares:
Anormalidades pleurales: derrame pleural, fibrosis pleural
Rigidez de la caja torácica: cifoescoliosis, toracoplastia, espondilitis anquilosante
Enfermedades de los músculos: miastenia gravis, polimiositis, parálisis diafragmática
Enfermedades neurológicas: síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis
Poca movilidad toracoabdominal: ascitis, dolor torácico

## Slide 39: Patrones restrictivos
Clasificación de gravedad de restricción (CVF)
Leve 80-70%
Moderada 70-60%
Moderadamente grave 60-50%
Severa 50-35%
Muy severa <35%
En ocasiones es preciso además, conocer la capacidad pulmonar total (TLC) y el volumen residual (VR) para diferenciar correctamente los trastornos obstructivos de los restrictivos.
En los trastornos obstructivos no existe disminución de la TLC y, sin embargo, está aumentado el volumen residual.

## Slide 44: Patrones espirométricos
Patrón mixto:
CVF disminuido
VEF1 disminuido
VEF1/CVF disminuido

## Slide 46: Prueba broncodilatadora
Administración de BD de acción rápida:
  Salbutamol 400ug ( evaluación a los 15´)
  Ipratropio 160 ug (evaluación a los 30´)
Respuesta positiva: >12% y >200ml
VEF1 o CVF

## Slide 50: VOLUMENES PULMONARES

## Slide 52: Introducción a las alteraciones ventilatorias
E

## Slide 53: 4 Volúmenes y 4 Capacidades
Volumen corriente (VC): cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. 500ml
Volumen de reserva inspiratorio (VRI): máximo volumen inspirado a partir de la posición de reposo inspiratorio. 3.300ml
Volumen de reserva espiratorio (VRE): máximo volumen espiratorio a partir de la posición de reposo espiratorio. 1.000ml
Volumen residual (VR): volumen de aire que queda en los pulmones tras una espiración máxima. 1.200ml Para determinarlo, no se puede hacerlo con una espirometría, sino que habría que utilizar la técnica de dilución de gases o la pletismografia corporal.

## Slide 54: 4 Volúmenes y 4 Capacidades
Capacidad inspiratoria (CI): VC + VRI. 3.800ml
Capacidad residual funcional (CRF): VRE + VR. 2.200ml Se trata del volumen que queda en los pulmones después de cada expiración normal y también se le llama volumen de equilibrio o de reposo del pulmón.
Capacidad vital (CV): VC + VRI + VRE. 4.800ml. Esta capacidad es variable y aumenta con el tamaño del cuerpo, en los pacientes de sexo masculino y deportistas. Disminuye con la edad. Esta capacidad es la que se puede espirar después de una inspiración máxima.
Capacidad pulmonar total (CPT): incluye todos los volúmenes pulmonares: VC + VRI + VRE + VR. 6000ml

## Slide 61: Alteración de los Vol. pulmonares

## Slide 62: Valores normales
VR
CPT
CFR
80-120% (del predicho)

## Slide 63: Indicaciones
Confirmar y valorar gravedad de patrones ventilatorios restrictivos constatados en epirometría:
Restricción: CPT <80%
Gravedad de restricción según CPT:
<80-70% ligera
70-60% moderada
<60% grave
Diagnosticar un patrón mixto (obstructivo y restrictivo):
VEF1/CVF (obstrucción): por debajo LLN +
CPT (restricción): <80%
Valorar la hiperinsuflación:
CFR, VR y CPT >120%
VR/CPT >20-35%
(con CPT normal sugiere atrapamiento aéreo)

## Slide 64: DLCO

## Slide 67: Técnica
Maniobra de “respiración única”: el paciente inspira un volumen conocido de una mezcla gaseosa que contiene aire ambiente (21%O2), CO y He. Tras la inspiración se solicita al enfermo que contenga la respiración (apnea) durante 10 segundos. Luego se recoge el aire espirado y se analiza su contenido en Helio y CO. La diferencia entre la concentración de éste, inspirado y espirado, equivale ala cantidad de éste transferida a la sangre durante los 10 segundos de apnea.
CO: 0,3% (elevada afinidad por la Hb, difusión)
Helio: 10% (gas inerte/no se transfiere a la sangre, ventilación – volumen alveolar efectivo)
DLCOc: Considerar valor de Hb del paciente
Anemia ↓DLCO
Poliglobulia ↑DLCO
KCO: DLCO corregida para el volumen alveolar efectivo